## Slide 1
KIEÅM TRA BAØI CUÕ
Câu 1: Dòng điện xoay chiều có thể gây ra những tác dụng nào? Chọn câu đúng nhất:
A. Tác dụng nhiệt, tác dụng hóa học.
B. Tác dụng nhiệt, tác dụng sinh lý.
C. Tác dụng nhiệt, tác dụng từ, tác dụng hóa học
D. Tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ.

## Slide 2
KIEÅM TRA BAØI CUÕ
A. Kim nam châm vẫn đứng yên
D. Kim nam châm
bị đẩy ra
C. Kim nam châm
Quay một góc 900
B. Kim nam châm
quay ngược lại
SAI
SAI
SAI
ÑUÙNG
+
_
Câu 2: Trong thí nghiệm ở hình bên, có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện?

## Slide 3
Caâu 3: Đèn ống (đèn huỳnh quang) họat động được nhờ dòng điện xoay chiều. Khi đèn hoạt động, dòng điện xoay chiều qua đèn đã gây ra tác dụng: ?
A . Quang
D. Quang, nhiệt
và từ
C. Quang và
nhiệt
B . Quang và
từ
ÑAÙP AÙN
ÑUÙNG ROÀI
KIEÅM TRA BAØI CUÕ

## Slide 4: Chủ đề TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA – MÁY BIẾN THẾ

## Slide 5
Nội dung chủ đề gồm các nội dung
Phần 1. Khởi động
Phần 2. Hình thành kiến thức
I – Sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện
II – Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế
III – Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế
Phần 3. Luyện tập và vận dụng
Phần 4. Tự học mở rộng kiến thức: Lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện

## Slide 6
Phần 3. Luyện tập và vận dụng
Phần 1. Khởi động
Phần 2. Hình thành kiến thức
HS học từ nội dung
Phần 4. Tự học mở rộng kiến thức

## Slide 7
Nhà máy thủy điện Tây Nguyên
Nhà máy thủy điện Hòa Bình
A. Khởi động

## Slide 8
Đường dây tải điện 500kV(đường dây tải điện cao thế rất nguy hiểm)

## Slide 9
Trạm hạ áp 25 kV
Trạm hạ áp 220V

## Slide 10
Tại sao phải xây dựng đường dây cao thế và lắp đặt những trạm biến áp vừa tốn kém vừa nguy hiểm này?

## Slide 11: B. Hình thành kiến thức
I. SỰ HAO PHÍ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện.
? Khi truyền tải điện năng bằng dây dẫn xảy ra hiện tượng vật lý gì?
Khi truyền tải điện sẽ có một phần điện năng bị hao phí do sự tỏa nhiệt trên đường dây.

## Slide 12
Thiết lập công thức tính công suất hao phí P hp do tỏa nhiệt phụ thuộc vào các yếu tố P , U, R:
Công suất của dòng điện:..............
Công suất hao phí:.........................
Từ .........  .............................
Thay vào ........, ta được công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt phụ thuộc vào P , U, R:
P = U.I
P hp = R.I2
(1)
I = P / U
(2)
P hp =
RP 2
U2
(1)
(2)
(*)
(*)

## Slide 13
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
I. SỰ HAO PHÍ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện.
Công suất hao phí do tỏa nhiệt:
P 2 (3)
=> P hp =
2. Cách làm giảm hao phí.
C1: Từ công thức (3) có thể suy ra khi truyền tải một công suất điện P xác định mà muốn giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn thì có thể có những cách nào ?
Có hai cách giảm P hp : Giảm R hoặc tăng U
Trả lời:

## Slide 14
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
I. SỰ HAO PHÍ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện.
Công suất hao phí do tỏa nhiệt:
P 2 (3)
=> P hp =
2. Cách làm giảm hao phí.
C2: Muốn giảm điện trở của dây dẫn thì phải dùng dây dẫn có kích thước như thế nào ? Giảm công suất hao phí bằng cách giảm điện trở của dây tải điện thì có gì bất lợi ?
Muốn làm giảm điện trở của dây dẫn cần tăng S (tiết diện của dây).
=> Bất lợi: Dây dẫn có khối lượng lớn, nặng...=> tốn kém.
Trả lời:

## Slide 15
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
I. SỰ HAO PHÍ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện.
Công suất hao phí do tỏa nhiệt:
P 2 (3)
=> P hp =
2. Cách làm giảm hao phí.
C3: Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn thì có lợi gì? Muốn vậy, chúng ta phải giải quyết vấn đề gì ?
Tăng U, công suất hao phí sẽ giảm rất nhiều (tỉ lệ nghịch với U2).
=> Cần chế tạo máy tăng hiệu điện thế (máy biến áp).
Trả lời:

## Slide 16
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
I. SỰ HAO PHÍ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện.
Công suất hao phí do tỏa nhiệt:
P 2 (3)
=> P hp =
2. Cách làm giảm hao phí.
Vậy để làm giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là làm như thế nào ?
Để làm giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây.
Trả lời:

## Slide 17
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
I. SỰ HAO PHÍ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện.
Công suất hao phí do tỏa nhiệt:
P 2 (3)
=> P hp =
2. Cách làm giảm hao phí.
Kết luận: Để làm giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây.

## Slide 18
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
I. SỰ HAO PHÍ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện.
Công suất hao phí do tỏa nhiệt:
P 2 (3)
=> P hp =
2. Cách làm giảm hao phí.
Kết luận: Để làm giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây.
II. VẬN DỤNG.
C4: Cùng một công suất điện P được tải đi trên cùng một dây dẫn. Hãy so sánh công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500.000V với khi dùng hiệu điện thế 100.000V
Hiệu điện thế tăng 5 lần, vậy công suất hao phí giảm 52 = 25 lần. (vì P hp tỉ lệ nghịch với U2)
Trả lời:

## Slide 19
Tiết 40 – Bài 36:
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
C5: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài? (Tại sao phải xây dựng đường dây cao thế vừa tốn kém vừa nguy hiểm?)
Bắt buộc phải dùng máy biến thế để giảm công suất hao phí, tiết kiệm, bớt khó khăn vì dây dẫn quá to, nặng.
Trả lời:
I. SỰ HAO PHÍ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện.
Công suất hao phí do tỏa nhiệt:
P 2 (3)
=> P hp =
Kết luận: Để làm giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây.
II. VẬN DỤNG.

## Slide 20
II – Máy biến thế
1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến thế
Quan sát và ghi nhớ thông tin (HS truy cập vào: https://www.youtube.com/watch?v=hM88bCBOAtI)
Hai cuộn dây(cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp) có số vòng n1, n2 khác nhau, đặt cách điện với nhau
Một lõi sắt (hay thép) có pha silic chung cho cả hai cuộn dây.
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 21
C2/100: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một HĐT xoay chiều thì trong cuộn dây đó có dòng điện xoay chiều chạy qua. Từ trưường trong lõi sắt luân phiên tăng giảm, vì thế số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp luân phiên tăng giảm. Kết quả là trong cuộn thứ cấp xuất hiện một dòng điện xoay chiều. Một dòng điện xoay chiều phải do một HĐT xoay chiều gây ra.Vì vậy, HĐT hai đầu cuộn thứ cấp cũng là HĐT xoay chiều.

## Slide 22: 2. Kết luận
* Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì ở hai đầu cuộn thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều.

## Slide 23
3. Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế
  Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây tỉ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn.
Khi U1 > U2 hay n1 > n2  ta có máy hạ thế .
Khi U1 < U2 hay n1< n2  ta có máy tăng thế
Trong đó:
U1 là hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn sơ cấp,
U2 là hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp.
n1 là số vòng dây của cuộn sơ cấp,
n2 là số vòng dây của cuộn thứ cấp.
Notes: I.Sự hao phí điện năng

## Slide 24: C. Luyện tập
Câu 1. Máy biến thế được dùng để :
Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều
Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế của dòng một chiều
Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện không đổi
Biến đổi dòng điện không đổi thành dòng điện xoay chiều
Chọn A
Đáp án
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 25
Câu 2. Trong sự truyền tải điện năng, với một công suất điện xác định cần truyền đi, có thể làm giảm công suất hao phí bằng phương pháp nào sau đây?
Tăng chiều dài đường dây tải điện
Tăng tiết diện đường dây tải điện
Thay dây dẫn đồng bằng dây dẫn nhôm có cùng kích thước.
Giảm hiệu điện thế ở đầu đường dây dẫn.
Chọn B
Đáp án
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 26
Câu 3. Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí đã chuyển hóa thành dạng năng lượng
Hóa năng
Nhiệt năng
Năng lượng ánh sáng
Năng lượng từ trường
Chọn B
Đáp án
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 27
Câu 4. Khi chuyển điện áp từ đường dây cao thế qua điện áp sử dụng thì cần dùng
Biến thế ổn áp
Biến thế tăng điện áp
Biến thế hạ điện áp
Cả 2: biến thế tăng điện áp và biến thế hạ điện áp
Chọn C
Đáp án
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 28
Câu 5. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện không đổi mà chiều dây tăng gấp đôi thì hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ:
Tăng lên gấp đôi
Giảm đi một nửa
Giữ nguyên không đổi
Tăng lên gấp bốn
Chọn A
Đáp án
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 29
Câu 6. khi có dòng điện một chiều, không đổi chạy trong cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế thì trong cuộn thứ cấp đã nối thành mạch kín
Có dòng điện một chiều không đổi
Có dòng điện một chiều biến đổi
Có dòng điện xoay chiều
Vẫn không xuất hiện dòng điện
Chọn D
Đáp án
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 30
Câu 7. công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện
Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.
Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.
Tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.
Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây
Chọn C
Đáp án
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 31
Câu 8. Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1200 vòng. Cho biết khi hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp 240V thì hiệu điện thế cuộn thứ cấp là 12V. Khi đó số vòng dây cuộn thứ cấp là
24000 vòng C. 1200 vòng
2,4 vòng D. 60 vòng
Đáp án
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 32
Câu 9. Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 250 vòng, cuộn sơ cấp 4000 vòng .
a. Máy đó là máy tăng thế hay hạ thế?
b. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế 400V. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp?
a. vì n2 >n1 nên máy là tăng thế
Đáp án
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 33
C4/tr99. Cùng một công suất điện P được tải đi trên cùng một dây dẫn . Hãy so sánh công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500000V với hiệu điện thế 100000V.
Từ công thức Php =P 2
vì U1 = 5.U2 nên P1= 25. P2
Vậy, dùng hiệu điện thế 500000V sẽ giảm công suất hao phí 25 lần so với dùng hiệu điện thế 100000V
Đáp án
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 34
C5/tr99. Trả lời tình huống đầu bài
Đáp án
Việc xây dựng đường dây điện cao thế tuy có nguy hiểm, tốn kém nhưng giảm được rất nhiều công suất hao phí do tỏa nhiệt. Nếu thực hiện tốt các biện pháp an toàn điện thì chúng ta có thể tránh được những nguy hiểm do đường dây cao thế gây ra.
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 35: D. Tự học mở rộng kiến thức
- Tự học mục III lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện
- Trả lời lại các câu hỏi trong bài học.
Notes: Nhận xét: Từ TN trên ta dễ nhận thấy chiều dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong trường hợp đưa một cực nam châm lại gần cuộn dây ngược với chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong trường hợp đưa ra xa cuộn dây.
Cũng vậy: Nếu ta mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED ( một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song ngược chiều nhau thì:

## Slide 36
Khi truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn, có một phần điện năng bị hao phí do tỏa nhiệt trên dây dẫn.
Notes: I.Sự hao phí điện năng

## Slide 37
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Xem lại nguyên tắc hoạt động của máy biến thế và công thức mối liên hệ giữa hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây của máy biến thế với số vòng dây của mỗi cuộn
Xem lại các bài tập đã làm
Làm bài tập: 36.1-36.5; 37.1-37.5